宜春市生态环境局

宜环环评〔2023〕71号

万载永益锂业有限公司年处理200万吨锂长石综合回收利用项目环境影响报告书的批复

万载永益锂业有限公司：

你公司《关于请求审批〈万载永益锂业有限公司年处理200万吨锂长石综合回收利用项目环境影响报告书〉的请示》以及相关资料收悉，经研究，批复如下：

一、项目建设内容及批复意见

万载永益锂业有限公司年处理200万吨锂长石综合回收利用项目拟建于万载县三兴镇石蛇村三组168号，厂址中心地理坐标为东经114°31′43.78112″、北纬28°11′54.18404″，总占地面积150亩，本项目不新增用地。

本项目为技改工程。主要以含锂长石、浮选剂、聚合氯化铝、聚丙烯酰胺、钢球、毛毯等为原辅材料，经破碎、筛分、球磨、磁选、重选、旋流、浮选、分级、脱水等工序达到年处理200万吨原矿的生产规模。

本项目产品方案：锂云母333333.33t/a、长石粉1633333.33t/a（QBT1636-2017）、钽铌锡精矿200t/a。

本项目总投资2500万元，其中环保投资45万元，占总投资的1.8%。

你公司应全面落实《万载永益锂业有限公司年处理200万吨锂长石综合回收利用项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）、《万载永益锂业有限公司年处理200万吨锂长石综合回收利用项目环境影响报告书评估意见》（以下简称《评估意见》）提出的各项污染防治措施以及环境风险防范措施和有关承诺要求，缓解和控制不利环境影响。从环境保护角度我局原则同意《报告书》中所列工程性质、地点、规模、生产工艺和环境保护对策措施。

二、项目建设与运行管理中应重点做好以下工作

项目在工程设计、建设和生产过程中必须认真落实《报告书》提出的各项环保要求，严格执行宜春市生态环境保护工作领导小组办公室下发的《宜春市瓷土加工生产企业污染专项整治工作方案》和市环委会办公室下发的《宜春市涉锂电主要行业生态环境监管标准（试行）》要求进行建设，并重点做好以下几项工作：

(一)严格落实水污染防治措施。按“清污分流、雨污分流、分质处理、一水多用”原则，合理制定废水收集、处理方案。项目选矿废水经三级沉淀处理后执行《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）中的“工艺与产品用水”标准后回用于选矿工序，不外排；车辆及地面冲洗废水经沉淀池沉淀后回用于冲洗；初期雨水经收集进入厂内初期雨水收集池沉淀后，回用于生产工序，不外排；生活污水经“隔油池+化粪池+A/O一体化”处理后执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准排至厂区前侧水塘下游无名小溪最终汇入锦江。

（二）严格落实大气污染防治措施。项目运营期废气主要为破碎、筛分有组织粉尘、皮带输送粉尘、堆场扬尘、装卸扬尘及车辆运输扬尘、食堂油烟及破碎、筛分工序未收集到的粉尘等无组织废气。

破碎、筛分粉尘在各产尘点采用集尘罩收集，经收集后采用布袋除尘器处理后排放，颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源二级标准。食堂油烟将通过油烟净化设施进行处理，处理后执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中小型要求后经专用烟囱屋顶排放。

项目无组织废气主要为输送、堆场扬尘、装卸扬尘及车辆运输扬尘及破碎、筛分工序未收集到的粉尘。在各生产车间、仓库等产生无组织粉尘的屋顶加设洒水喷淋设施，并在产尘的时候自动喷洒，抑制扬尘；堆场及装卸扬尘采用车间封闭、喷雾洒水，防止粉尘飞扬，在装卸处配置洒水抑尘，不在敞开处进行装卸；皮带输送粉尘采用封闭式输送带运输物料，车间内采取定期洒水降尘；车辆运输扬尘，通过对运输车辆加蓬盖，易洒落散装物料的卡车按规定配置防洒装备，勤洒水，设置车辆冲洗平台，车辆进出厂区需经洗车平台进行冲洗、限制车辆速度；加强厂区绿化等措施。颗粒物的厂界浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值要求。

（三）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。应按“资源化、减量化、无害化”处置原则，认真落实固废分类收集、处置和综合利用措施。产生的危险废物定期交有资质单位处理，产生的一般工业固体废物应合法处置，生活垃圾收集后由当地环卫部门统一清运处置。

# 应在厂区内设置足够容积的一般工业固体废物暂存库和危险废物暂存库。危险废物暂存库设计、建设和运行必须满足《危险物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)及其修改单要求；一般工业固体废物综合利用或合理处置，一般工业固体废物暂存库设计、建设和运行必须满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)要求。

（四）严格落实噪声污染防治措施。应选用低噪声设备，采用减震、隔声、吸声、消声措施，同时加强设备的维护和管理，合理规划平面布置，加强厂区绿化，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准要求。

（五）严格落实土壤和地下水污染防治措施。按“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则做好土壤和地下水污染防治工作，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制，严格做好分区防渗措施。按照《报告书》和《评估意见》中要求合理设置地下水及土壤监测布点，制定环境监测计划，加强厂区和周边区域地下水及土壤环境质量监控，一旦发现污染情况，必须立即采取措施，防止污染扩散。

（六）严格落实辐射防治措施。按照环境影响报告书要求，落实各项放射性污染防治措施，确保辐射环境安全。按照《伴生放射矿开发利用企业环境辐射监测及信息公开办法》制定年度辐射环境监测方案，委托有资质单位定期监测，并公开年度监测报告。按照《伴生放射性物料贮存及固体废物填埋辐射环境保护技术规范（试行）》（HJ1114-2020）相关要求建设钽铌精矿产品仓库，钽铌精矿产品按照（HJ1114-2020）的规定进行贮存和管理。

（七）严格落实环境风险防范措施。严格落实《报告书》和《评估意见》提出的各项环境风险防控措施。按环评要求规范保障足够容积的事故应急池，事故应急池正常情况下必须空置，一旦发生突发性事故时，企业必须立即停产，启用收集设施收集事故下的废水，待该收集池内废水全部处理完后方可恢复生产，确保突发性事故产生的各类废水不进入外环境。健全企业环境风险防范与应急管理体系，制定全厂环境风险防控措施和突发环境事件应急预案。突发环境事件应急预案（须报市、县生态环境部门备案）应与相邻企业、当地政府进行有效衔接，定期协同有关部门开展应急演练。

（八）落实规范排污口要求。按国家和省、市排污口规范化要求设置各类排污口和标识并建档。

（九）项目周围规划控制要求。根据《报告书》和《评估意见》结论，确定本项目破碎车间、原矿仓库、锂云母仓库、水磨料仓库、粒子仓库设置50m卫生防护距离，你公司应配合规划部门，严格控制好本项目周边规划，项目卫生防护距离范围内不得新建居民住宅、学校及医院等环境敏感建筑。

（十）信息公开要求。你公司应依法实施信息公开，接受社会监督。项目应定期公示企业环境报告，公布污染物排放和环境管理情况。

三、项目运行和竣工验收的环保要求

本项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，落实环境影响报告书提出的各项环境保护措施。项目建成投入生产后，你公司应当按照相关规定要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开。你公司在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。项目经验收合格后方可正式投入运行。

# 四、其他环保要求

（一）项目变更环保要求。本项目批准后，若项目建设性质、规模、地点、内容、采用的生产工艺或者防治污染的措施等发生重大变化应重新报批环境影响评价文件，审批后超过5年方动工建设的，应当报我局重新审核。

（二）排污许可要求。你公司应在启动生产设施或者发生实际排污之前办理排污许可手续。

（三）日常环保监管。请宜春市生态环境保护综合执法支队和宜春市万载生态环境局加强对该项目的环境监管，你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的《报告书》送至宜春市万载生态环境局并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

（四）其他管理要求。项目产品长石粉应有明确可行的下游销售渠道。如暂时无法外售，应参照一般工业固体废物管理要求进行收集、贮存、处置，落实防雨、防渗、单独区域储存等措施，并建立专门台账，不得随意倾倒，污染环境。

宜春市生态环境局

2023年7月6日

（此件主动公开）

抄送：万载县人民政府、宜春市万载生态环境局，局相关科室，局直属相关单位，江西兴晟生态环境有限公司。

宜春市生态环境局秘书科　　            　2023年7月6日印发