宜环环评〔2023〕133号

江西钶智新能源公司万载锂电池材料生产

项目环境影响报告书的批复

江西钶智新能源公司：

你公司《关于请求审批〈江西钶智新能源公司万载锂电池材料生产项目环境影响报告书〉的请示》以及相关资料收悉，经研究，批复如下：

一、项目建设内容及批复意见

江西钶智新能源公司万载锂电池材料生产项目位于江西万载工业园新能源产业园区，厂区中心地理位置坐标为东经114°30′47.230″，北纬28°11′29.292″，占地面积约79.98亩（53323.3m2）。

本项目为新建项目。主要以外购废旧磷酸铁锂电池和磷酸铁锂回收渣为原料，通过锂电池拆解、干法破碎筛选、浸取、沉铁等工序制得磷酸铁同时得到副产品铝粉、铜粉、石墨粉；以外购锂云母和含锂玻璃废料为原料，通过混料、焙烧、除杂、沉锂等工序制得碳酸锂。

产品方案：主产品20000吨/年磷酸铁、5000吨/年碳酸锂；3072.26吨/年铜粉、2389.54吨/年铝粉、8011.77吨/年石墨粉。

项目总投资100000万元，其中环保投资720万元，占项目总投资0.72%。

你公司应全面落实《江西钶智新能源公司万载锂电池材料生产项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）、《江西钶智新能源公司万载锂电池材料生产项目环境影响报告书评估意见》（以下简称《评估意见》）提出的各项污染防治措施以及环境风险防范措施和有关承诺要求，缓解和控制不利环境影响。从环境保护角度我局原则同意《报告书》中所列工程性质、地点、规模、生产工艺和环境保护对策措施。

二、项目建设与运行管理中应重点做好以下工作

项目在工程设计、建设和生产过程中必须认真落实《报告书》、《评估意见》提出的各项环保要求，并重点做好以下几项工作：

（一）严格落实水污染防治措施。按“清污分流、雨污分流、分质处理、一水多用”原则，合理制定废水收集、处理方案，项目废水主要包括废气处理外排水、设备及地面清洗水、冷却循环系统排污水、纯水制备浓水、初期雨水、生活污水。

项目废水按照“分类收集、分质处理”的原则进行收集与处理。项目废气处理外排水、设备及地面清洗水、初期雨水经厂区污水站采用“中和沉淀+除氟+除铊”或其他更为成熟稳定工艺处理，生活污水经“隔油池+化粪池”预处理，上述废水与冷却循环系统排污水、纯水制备浓水合并，废水中pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、总磷、氟化物、动植物油、铊、全盐量执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表1间接排放标准限值及万载县鹅峰污水处理厂接管标准后排入万载县鹅峰污水处理厂，万载县鹅峰污水处理厂尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入锦江。

厂区排放口排放量为：COD ≤6.582t/a、NH3-N ≤0.511t/a；园区污水处理厂排口排放量为：COD ≤1.982t/a、NH3-N ≤0.198t/a。

（二）严格落实大气污染防治措施。项目运营期废气主要为包括破壳废气、烘干废气、破碎筛分废气、浸取废气、沉铁废气、磷铁干燥粉尘、煅烧废气、磷铁粉碎包装粉尘、玻璃粉碎粉尘、混合粉尘、烘干废气、焙烧废气、碳酸锂干燥粉尘、碳酸锂粉碎包装粉尘、中和废气、实验室检测废气及食堂油烟等。

破壳、烘干废气主要污染物为非甲烷总烃和氟化物等，经密闭管道收集由生产线自带三级冷凝器预处理，会同破壳废气及车间负压系统收集废气采用“二级碱液喷淋+除雾+沸石转轮+RCO催化燃烧”或其他更为成熟稳定工艺处理，浸取、沉铁废气、中和废气主要污染物为硫酸雾，采用碱液喷淋装置处理，煅烧废气、烘干废气主要污染物为颗粒物、SO2、NOX等，采用袋式除尘处理，焙烧废气主要污染物为颗粒物、SO2、NOX、氟化物、铊及其化合物，采用“SCR+旋风除尘+水冷+布袋+脱硫塔+两级碱液喷淋塔”或其他更为成熟稳定工艺处理，磷酸铁干燥、粉碎、包装粉尘、破碎筛分、玻璃粉碎粉尘、混合粉尘、造粒成型等废气主要污染物为颗粒物，采用袋式除尘处理。以上废气中非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值，硫酸雾、颗粒物、氟化物、SO2、NOX执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573－2015）表3标准限值要求；食堂油烟采用油烟净化器处理后执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型要求。

项目无组织废气包括原料输送、装卸及堆场起尘、各装置反应区及硫酸储罐区大小呼吸废气等，主要污染物有颗粒物、非甲烷总烃、氟化物、硫酸雾。通过采取定时洒水抑尘措施、定期按照国家及省相关要求开展泄漏修复与监测（LADR），及时修复泄漏点，硫酸储罐加强密封、采取夏季水喷淋、罐体隔热、改进操作管理等措施进行综合治理，加强车间地面及设备保洁，并加强厂区绿化等措施，厂界无组织颗粒物、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值要求，氟化物、硫酸雾执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表5排放限值要求，VOCs满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求。

本项目大气总量控制指标：NOX≤32.535t/a

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。应按“资源化、减量化、无害化”处置原则，认真落实固废分类收集、处置和综合利用措施。产生的一般工业固体废物应合法处置，生活垃圾收集后由当地环卫部门统一清运处置。

# 应在厂区内设置足够容积的一般工业固体废物暂存库和危险废物暂存库。危险废物暂存库设计、建设和运行必须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）及其修改单要求；一般工业固体废物综合利用或合理处置，一般工业固体废物暂存库设计、建设和运行必须满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)要求。

（五）严格落实噪声污染防治措施。应选用低噪声设备，采用减震、隔声、吸声、消声措施，同时加强设备的维护和管理，合理规划平面布置，加强厂区绿化，厂界噪声需满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准要求。

（六）严格落实土壤和地下水污染防治措施。按“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则做好土壤和地下水污染防治工作，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制，严格做好分区防渗措施。按照《报告书》和《评估意见》中要求合理设置地下水及土壤监测布点，制定环境监测计划，加强厂区和周边区域地下水及土壤环境质量监控，一旦发现污染情况，必须立即采取措施，防止污染扩散。

（七）严格落实环境风险防范措施。严格落实《报告书》和《评估意见》提出的各项环境风险防控措施。按环评要求规范保障足够容积的事故应急设施，事故收集装置正常情况下必须空置，一旦发生突发性事故时，企业必须立即停产，启用收集设施收集事故下的废水，待该收集池内废水全部处理完后方可恢复生产，确保突发性事故产生的各类废水不进入外环境。健全企业环境风险防范与应急管理体系，制定全厂环境风险防控措施和突发环境事件应急预案。突发环境事件应急预案（须报市、县生态环境部门备案）应与园区相邻企业、当地政府进行有效衔接，定期协同有关部门开展应急演练。

（八）落实规范排污口要求。按国家和省、市排污口规范化要求设置各类排污口和标识并建档。

（九）项目周围规划控制要求。根据《报告书》和《评估意见》结论，确定项目拆解车间生产车间、预处理车间、硫酸储罐区设置50m卫生防护距离；磷酸铁车间生产车间、拌料车间生产车间、碳酸锂车间生产车间、中和酸化区设置100m卫生防护距离。你公司应配合规划部门，严格控制好本项目周边规划，项目卫生防护距离范围内不得新建居民住宅、学校及医院等环境敏感建筑。

（十）信息公开要求。你公司应依法实施信息公开，接受社会监督。项目应定期公示企业环境报告，公布污染物排放和环境管理情况。

三、项目运行和竣工验收的环保要求

本项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，落实环境影响报告书提出的各项环境保护措施。项目建成投入生产后，你公司应当按照相关规定要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开。你公司在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。项目经验收合格后方可正式投入运行。

# 四、其他环保要求

（一）项目变更环保要求。本项目批准后，若项目建设性质、规模、地点、内容、采用的生产工艺或者防治污染的措施等发生重大变化应重新报批环境影响评价文件，审批后超过5年方动工建设的，应当报我局重新审核。

（二）排污许可要求。你公司应在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证或填报排污登记表。

（三）日常环保监管。请宜春市生态环境保护综合执法支队和宜春市万载生态环境局加强对该项目的环境监管，你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的《报告书》送至宜春市万载生态环境局并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

（四）其他要求。你单位应按照承诺要求，在万载工业园扩区调区规划环评取得审查意见以及万载第二污水处理厂投入运营且污水管网接通前，本项目不得投入生产。落实《中共宜春市委 宜春市人民政府印发<关于以生态环境高水平保护推动锂电新能源等产业高质量发展的二十条措施》（宜发〔2022〕24号）等相关政策文件要求。

宜春市生态环境局

2023年11月29日

（此件主动公开）

抄送：万载县人民政府、宜春市万载生态环境局，局相关科室，局直属相关单位，江西南大融汇环境技术有限公司。

宜春市生态环境局秘书科　　            　2023年11月29日印发